## Slide 1
Estabilidade de Taludes
Fernando Ferraz Ribeiro

## Slide 2
<número>
Estrutura da Aula
1.0. Conceitos
2.0. Métodos de Estabilização
3.0. Drenagem
4.0. Pré-dimensionamento

## Slide 3
<número>
Entender os fundamentos da estabilização de taludes e pré-dimensionar as soluções mais comuns.
Objetivo

## Slide 4
1. Conceitos

## Slide 5
g1.globo.com - Deslizamento de terra em Whidbey Island, em Washington.

## Slide 6
brejinhos.blogspot.com .Deslizamento de terra em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.

## Slide 7
- Os elementos de estabilização de taludes estão ligados à prevenção de escorregamentos;
No cenário atual, considera-se o aumento da urbanização e consequentemente das áreas sujeitas a escorregamentos, assim como desflorestamento contínuo e as mudanças na velocidade de escoamento da água relacionadas às alterações do ciclo hidrológico urbano.
- As tecnologias mais modernas propiciam maior produtividade, melhor aproveitamento do terreno e escavações mais profundas e seguras.
1.0. Conceitos

## Slide 8
www.engineeringnaturesway.co.uk -
1.0. Conceitos

## Slide 9
http://www.rc.unesp.br/
RASTEJOS (Creep):
Movimento descendente, lento e contínuo da massa de solo de um talude, caracterizando uma deformação plástica, sem geometria e superfície de ruptura definidas.
1.0. Conceitos

## Slide 10
https://www.guiadaengenharia.com/estabilidade-taludes-deslizamentos/
1.0. Conceitos
https://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/interacao/inter09a.html

## Slide 11
http://www.rc.unesp.br/
ESCORREGAMENTOS (Slides).
São movimento rápido de massas do solo e/ou rocha, com volume bem definido
1.0. Conceitos

## Slide 12
https://www.guiadaengenharia.com/estabilidade-taludes-deslizamentos/
ESCORREGAMENTOS (Slides).
São movimento rápido de massas do solo e/ou rocha, com volume bem definido
1.0. Conceitos
ESCORREGAMENTOS ROTACIONAIS

## Slide 13
http://www.rc.unesp.br/
ESCORREGAMENTOS (Slides).
São movimento rápido de massas do solo e/ou rocha, com volume bem definido.
1.0. Conceitos

## Slide 14
http://www.rc.unesp.br/
ESCORREGAMENTOS (Slides).
São movimento rápido de massas do solo e/ou rocha, com volume bem definido.
1.0. Conceitos
ESCORREGAMENTOS PLANARES
https://www.guiadaengenharia.com/estabilidade-taludes-deslizamentos/
Associados a heterogeneidade dos materiais que formam o talude.

## Slide 15
http://www.rc.unesp.br/
ESCORREGAMENTOS (Slides).
São movimento rápido de massas do solo e/ou rocha, com volume bem definido.
1.0. Conceitos

## Slide 16
http://www.rc.unesp.br/
ESCORREGAMENTOS (Slides).
São movimento rápido de massas do solo e/ou rocha, com volume bem definido.
1.0. Conceitos
https://www.guiadaengenharia.com/estabilidade-taludes-deslizamentos/
ESCORREGAMENTOS EM CUNHA
Associados às ações antrópicas.

## Slide 17
watchoutnaturaldisasters.weebly.com
CORRIDAS (FLOW)
São movimentos gravitacionais na forma de escoamento rápido, envolvendo grandes volumes de materiais.
http://www.youtube.com/watch?v=Ny94aGWOXPw
1.0. Conceitos

## Slide 18
www.ukgeohazards.info

## Slide 19
https://www.guiadaengenharia.com/estabilidade-taludes-deslizamentos/
QUEDAS EM BLOCOS
A queda de blocos nada mais é do que a queda livre de blocos ao longo do talude, sem uma superfície de movimentação. Ocorre em inclinações acentuadas.
1.0. Conceitos

## Slide 20
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/11/18/se-amavam-muito-diz-mae-de-vitima-sobre-casal-morto-em-desabamento-em-pipa.ghtml
QUEDAS EM BLOCOS
1.0. Conceitos

## Slide 21
No contexto da edificações, a intensificação do uso do automóvel representou importante fator para a maior utilização de soluções de contenções.
As tecnologias mais modernas propiciam maior produtividade, melhor aproveitamento do terreno e escavações mais profundas e seguras.
É preciso considerar:
Custo;
Prazo;
Esbeltez.
1.0. Conceitos

## Slide 22
Normas
NBR-11682 Estabilidade de Encostas
NBR-6122 Projeto e Execução de Fundações
NBR-6497 Levantamento Geotécnico
NBR-8044 Projeto Geotécnico
NBR-9288 Emprego de terrenos reforçados
NBR-9286 Terra Armada
NBR-9285 Microancoragem
NBR-6501 Rochas e Solos
NBR-9604 Abertura de poço e trincheira de Inspeção em solo, com retirada de amostras deformadas e indeformadas
NBR-9820 Coleta de armostras indeformadas em solo em furos de sondagem
NBR-6484 Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos
NBR-9061 Segurança de escavações a céu aberto
NBR-12589 Proteção de taludes e fixação de margens em obras portuárias
NBR-5629 Execução de tirantes ancorados no terreno
NBR-13896 Aterros de resíduos não perigosos - critérios para projeto, implantação e operação
NBR-5681 Controle tecnológico da execução de aterrros em obras de edificações
NBR-13602 Avaliação de dispersibilidade de solos argilosos pelo ensaio sedimentométrico comparativo
1.0. Conceitos

## Slide 23
2. Métodos de Estabilização

## Slide 24
Exemplos de implantações

## Slide 25
2.1. Modificação de geometria.
https://www.aecweb.com.br/revista/materias/projeto-de-talude-pode-dispensar-contencoes-complexas-em-escavacoes-profundas/16110
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 26
Tipos de Plataformas e Taludes

## Slide 27
Determinação de linhas de offset

## Slide 28
Determinação de linhas de offset
Representação

## Slide 29
2.2. Tratamento superficial
Tem a finalidade de evitar que material do maciço seja perdido, através da erosão da face e/ou que a água infiltre no terreno de forma exagerada.
a) Vegetação rasteira;
b) Telas (geossintéticos);
c) Argamassa ou concreto jateado
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 30
2.3. Solo Reforçado
“Consiste na introdução de elementos resistentes na massa de solo, com a finalidade de aumentar a resistência do maciço como um todo. O método de execução é o chamado “Down-Top” (de baixo para cima). Durante a execução do aterro a ser reforçado, a cada camada de solo compactado executada, faz-se o intercalamento com uma camada de elementos resistentes. À medida que o aterro vai sendo alteado, o talude reforçado vai tomando forma. Geralmente, a face do talude reforçado recebe um revestimento, para que problemas, como erosão, possam ser evitados”. (Dyminski, A.)
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 31
2.3. Solo Reforçado
2.3.1. Terra armada
Os elementos de reforço são tiras metálicas revestidas. A disposição das fitas entre as camadas de solo compactadas aumenta a resistência do solo ao cisalhamento, formando uma massa de solo estável
Os blocos de concreto protegem a face, evitando deslocamento excessivo, no entanto não tem função estrutural;
http://www.cesec.ufpr.br/
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 32
3.3. Solo Reforçado
3.3.1. Terra armada
Já corrigi o e-mail. Sua a turma apresenta em 16/04
http://www.cesec.ufpr.br/
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 33
http://www.terraarmada.com.br/

## Slide 34
www.tierra-armada.com

## Slide 35
http://www.cimentoitambe.com.br/

## Slide 36
3.3. Solo Reforçado
3.3.1. Terra Armada
- Resistência interna: Que, aliada à estabilidade externa do volume armado, confere ao conjunto significativa capacidade de resistir às cargas estáticas e dinâmicas.
- Confiabilidade: A durabilidade dos materiais está bem documentada e é monitorável, permitindo alto grau de confiabilidade.
- Adaptabilidade: A tecnologia provê soluções para casos complexos e, muitas vezes, demonstra ser a melhor solução para problemas como: uma faixa de domínio estreita; taludes naturais instáveis; condições limite de fundação com expectativa de recalques significativos.
- Aspecto estético: A variedade de possibilidades de paramentos externos pode atender a diversas exigências arquitetônicas, Dashofer (2006).
Já corrigi o e-mail. Sua a turma apresenta em 16/04
http://www.cesec.ufpr.br/
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 37
2.3. Solo Reforçado
2.3.2. Geossintéticos
Os geossintéticos são inertes à umidade e às características químicas ou biológicas do solo. Podem ser utilizados com diferentes finalidades:
separação de materiais;
reforço de aterros;
filtração;
drenagem;
barreiras impermeáveis.
Já corrigi o e-mail. Sua a turma apresenta em 16/04
http://www.cesec.ufpr.br/
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 38
www.engenhariacivil.com

## Slide 39
2.3. Solo Reforçado
2.3.3. Alternativos
- Pneus;
- Bambu etc
http://www.cesec.ufpr.br/
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 40
http://www.cimentoitambe.com.br/
www.arq.ufmg.br

## Slide 41
2.4. Solo Grampeado
Consiste na introdução de barras metálicas, revestidas ou não, em maciços naturais ou
em aterros.
Sua execução consiste em
perfuração do maciço,
introdução da barra metálica no furo
preenchimento do mesmo com nata de cimento.
A cabeça do prego pode ser protegida, bem como a face do talude, com argamassa de
cimento ou com concreto jateado.
Os grampos não são protendidos, sendo solicitados somente quando o maciço sofre pequenos deslocamentos
http://www.cesec.ufpr.br/
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 42
2.4. Solo Grampeado
www.laresengenharia.com.br
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 43
2.4. Solo Grampeado
http://www.metalica.com.br/
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 44
http://ancorbras.com.br/

## Slide 45
http://ancorbras.com.br/

## Slide 46
2.5. Muro de Arrimo
São paredes que servem para conter massas de terra. Podem ser de diversos tipos e
funcionar de diferentes maneiras.
2.5.1. Muros a Gravidade
- A estabilidade deve-se ao peso próprio. Utilizados para conter desníveis inferiores a 5m.
- Em geral são executados em alvenaria ou em concreto. Nos muros de concreto devem ser previstas juntas estruturais com espaçamento máximo de 20m e vedação em Neoprene ou material similar.
http://www.cesec.ufpr.br/
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 47
http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/index.php/Disciplinas
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 48
http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/index.php/Disciplinas
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 49
http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/index.php/Disciplinas
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 50
http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/index.php/Disciplinas
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 51
2.5.1. Muros a Gravidade
.
http://www.cesec.ufpr.br/
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 52
2.5.1. Muros a Gravidade
a) Pedra sem argamassa
.
estiradorsemrima.blogspot.com
Contenção de taludes com alturas de até 2m;
A base do muro deve ter largura de 0,5 a 1,0m e deve assentar-se sobre cota inferior à da superfície do terreno;
Não necessita de drenos.
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 53
2.5.1. Muros a Gravidade
b) Pedra argamassada
- Aplica-se a taludes de maior altura (cerca de uns 3m);
- A argamassa provoca uma maior rigidez no muro, porém elimina a sua capacidade drenante.
- É necessário então implementar os dispositivos usuais de drenagem de muros impermeáveis, tais como dreno de areia ou tubos barbacãs.
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 54
http://www.flickr.com/photos/projetomacicodomorrodacruz/3471859424/sizes/z/in/set-72157617175495872/

## Slide 55
2.5.1. Muros a Gravidade
c) Muro de Concreto Ciclópico ou Concreto Gravidade
O muro de concreto ciclópico é construído mediante o preenchimento de uma fôrma com concreto e pedra de dimensões variadas;
Secção é usualmente trapezoidal. Caso se deseje executar a face frontal plano recomenda-se inclinação de pelo menos dois graus em direção à área aterrada.
engbolzan.blogspot.com
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 56
2.5.1. Muros a Gravidade
http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/index.php/Disciplinas
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 57
2.5.1. Muros a Gravidade
http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/index.php/Disciplinas
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 58
2.5.1. Muros a Gravidade
http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/index.php/Disciplinas
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 59
2.5.1. Muros a Gravidade
d) Gabião
- São constituídos por gaiolas metálicas preenchidas com pedras arrumadas manualmente e construídas com fios de aço galvanizado em malha hexagonal com dupla torção.
- Grande fexibilidade;
Permeabilidade;
Tem princípio similar ao Crib Wall, que são estruturas formadas por elementos pré-moldados de concreto armado, madeira ou aço, montados no local, em forma de “fogueiras”, preenchidos com material granular graúdo.
http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/index.php/Disciplinas
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 60
www.fabriciano.mg.gov.br

## Slide 61
www.cob.org -

## Slide 62
2.5.1. Muros a Gravidade
d) Muro de Solo-cimento Ensacado
- São constituídos por camadas formadas por sacos de poliéster ou similares, preenchidos por uma mistura cimento-solo da ordem de 1:10 a 1:15 (em volume);
- Solução econômica que não requer mão de obra especializada.
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 63
www.umarizal.com

## Slide 64
2.5.1. Muros a Gravidade
e) Muros de Flexão
São estruturas mais esbeltas com seção transversal em “L” que resistem aos empuxos por flexão, utilizando parte do peso próprio do maciço, que se apoia sobre a base do “L”;
São construídos em concreto armado, tornando-se antieconômicos para alturas acima de 5 a 7m. A laje de base em geral apresenta largura entre 50 e 70% da altura do muro.
A face trabalha à flexão e se necessário pode empregar vigas de enrijecimento, no caso alturas maiores, os contrafortes, que são em geral espaçados de cerca de 70% da altura do muro.
http://www.eng.uerj.br/~denise/pdf/muros.pdf
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 65
Muros de Flexão sem Contrafortes
http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/index.php/Disciplinas
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 66
3.0. Métodos
Muros de Flexão com Contrafortes
http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/index.php/Disciplinas

## Slide 67
Muros de Flexão com Contrafortes
http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/index.php/Disciplinas
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 68
3.6. Cortina atirantada
“Parede de concreto armado, através da qual o maciço é perfurado, sendo introduzidas nos furos tirantes metálicos;
Após o posicionamento destas barras, é introduzida nas perfurações nata de cimento a alta pressão, que penetra nos vazios do solo, formando um bulbo, e ancorando as barras metálicas.
Passado o tempo de cura da nata de cimento, os tirantes são protendidos e presos na parede de concreto, o que faz com que esta estrutura seja “empurrada” contra o maciço”.
http://www.cesec.ufpr.br/
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 69
2.6. Cortina atirantada
www.ofitexto.com.br
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 70
http://www.cimentoitambe.com.br/

## Slide 71
3.7. Muros fincados
3.7.1. Estacas Pranchas
Rápida execução
Não se aplica a solos duros;
Dificuldade de transporte de perfis e mobilidade do equipamento.
3.7.2. Outras Estacas Metálicas Justapostas.
3.7.3. Soluções Mistas
http://www.cesec.ufpr.br/
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 72
2.7.1. Estacas Pranchas
http://www.naresi.com/naresi/24-muro-de-arrimo
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 73
http://www.geodactha.com.br/

## Slide 74
2.8. Muros escavados
2.8.1. Paredes Diafragma
www.geofund.com.br
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 75
http://kaliengenharia.com.br/villa-mateus/
2.8.2. Estacas Moldadas Justapostas
2.0. Métodos de Estabilização

## Slide 76
https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/10130/2/Mariana_Oliveira_Andrade.pdf
Comparativo de custo
2.0. Métodos de Estabilização
2018

## Slide 77
3. Drenagem

## Slide 78
http://www.eng.uerj.br/~denise/pdf/muros.pdf
3.0. Drenagem

## Slide 79
4. Pré-dimensionamento

## Slide 80
4.0. Pré-dimensionamento
Muros a gravidade de seção retangular
https://www.guiadaengenharia.com/etapas-dimensionamento-muro-gravidade/

## Slide 81
4.0. Pré-dimensionamento
Muros a gravidade de seção trapezoidal
https://www.guiadaengenharia.com/etapas-dimensionamento-muro-gravidade/

## Slide 82
4.0. Pré-dimensionamento
Muros a gravidade com perfil escalonado
https://www.guiadaengenharia.com/etapas-dimensionamento-muro-gravidade/

## Slide 83
https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/2057/1/Brenda%20Rielli%20Spier%20Correa.pdf
4.0. Pré-dimensionamento
Muros a flexão

## Slide 84
https://repositorio.unisc.br/jspui/bitstream/11624/2057/1/Brenda%20Rielli%20Spier%20Correa.pdf
4.0. Pré-dimensionamento
Muros a flexão com contrafortes

## Slide 85
http://www.eng.uerj.br/~denise/pdf/muros.pdf
4.0. Pré-dimensionamento

## Slide 86
4.0. Cálculo do volume de terra
6.0. Referências
BORGES, Alberto de Campos. Topografia Aplicada a Engenharia Civil. São Paulo, Edgard Blucher, 1992. 2. v.
MASCARÓ, J. L. Loteamentos Urbanos. Porto Alegre: Editor L. Mascaró, 2005.
MASCARÓ, J. L.; YOSHINAGA, M. Infraestrutura Urbana. Porto Alegre: +4 Editora : L.J. Mascaró, 2005.
DA COSTA, P. S.; FIGUEIREDO, W.C. Estradas – Estudos e Projetos. Salvador: EDUFBA, 2007.
ROMERO, Adriana Bustos. Princípios Bioclimáticos para o Desenho Urbano. São Paulo: Projeto Editores Associados, 2001.
THUM, Adriane Brill; ERBA, Diego Alfonso (org.). Topografia para estudantes de Arquitetura, Engenharia e Geologia. São Leopoldo: Unisinos, 2003. 1. v.
ALVAREZ, Adriana; BRASILEIRO, Alice; MORGADO, Cláudio; TREVISAN, Rosina. Topografia para Arquitetos. Rio de Janeiro: Booklink, UFRJ, 2003.
Grohmann, C. H., 2008. Introdução ao geoprocessamento e à análise digital de terreno com software livre. Technical report, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo.

## Slide 87
Obrigado
Dúvidas?
mauricio.felzemburgh@ufba.br
mauricio.vidal@fieb.org.br
@felzemburgh
@felzemburgh