## Slide 1
TOPOGRAFIA E O PLANO TOPOGRÁFICO
Ângulos verticais, áreas, sistema de coordenadas
PROFESSOR MARCOS BRITTO

## Slide 2
NA AULA PASSADA... (PLANIMETRIA)
Levantamento topográfico.
Notes: Denomina-se levantamento topográfico a atividade realizada em campo que visa coletar dados para posterior representação do terreno. O nivelamento é a operação de altimetria utilizada para obter as distâncias verticais entre planos horizontais, através de cotas ou altitudes. Os padrões que regem e regulamentam os procedimentos de levantamento topográfico e nivelmanetos estão descritos na NBR 13.133. A NBR 14.166 estabelece diretrizes para a elaboração e a atualização de plantas cadastrais municipais, a fim de amarrar os serviços de topografia e visando suas incorporações às plantas cadastrais do município. Além dessas, a NBR 15.777 estipula os procedimentos a serem aplicados na elaboração de mapeamentos, cartas e plantas cadastrais e a padronização de simbologia aplicável.

## Slide 3
NA AULA PASSADA... (PLANIMETRIA)
Memorial descritivo e o levantamento planimétrico.
Notes: Memorial descritivo é um documento anexo ao trabalho que informa todas as características de uma propriedade ou área. Esse memorial indica os principais marcos, coordenadas, estradas principais que limitam a propriedade, etc. É utilizado para descrever, em forma de texto, a poligonal que limita a propriedade de uma maneira que se entenda e compreenda suas características e o que foi realizado, sem a necessidade de se verificar graficamente ou em tabelas.

## Slide 4
NA AULA PASSADA... (PLANIMETRIA)
Tipos de ângulos horizontais
A planimetria trabalha com ângulos horizontais, para a qual emprega-se um equipamento denominado de teodolito. Os ângulos horizontais podem ser classificados da seguinte maneira:
Ângulos horizontais
Deflexões
Ângulos diretos
De orientação
Interno
Externo
Esquerda
Direita
Rumo
Azimute

## Slide 5
NA AULA PASSADA... (PLANIMETRIA)
Tipos de ângulos horizontais
Deflexões
Interno
Externo
Esquerda
Direita
Rumo
Azimute

## Slide 6
EXERCÍCIO DA AULA PASSADA
Exercício 1
Em uma folha A4 de papel, desenhe a poligonal do terreno abaixo na escala 1/1000 e complete as informações (ângulos, distâncias, pontos, área e perímetro) da seguinte poligonal.
P 1
P 2
P ?
P 4
P 5
P 6
D1=50m
D2= 143m
D5=84m
D6=55m
D3=?m
D4=?m
P = ?
D3 = ?
D4 = ?
Ae 1-2 = ?
Az 2-3 = ?
Ae 3-4 = ?
Ae 6-1 = ?
Área = ?
Perímetro = ?
Az 1-2= 90º
Az 2-3= ?
Ai3-4 = 90º
Ae 1-2= ?
Ai 5-6 = 135º
Ae 2-3= 225 º
Az 6-1 = 0º
Legenda:
P = Ponto
D = Distância
Ângulo externo = Ae
Ângulo interno = Ai
Azimute = Az
Az 5-6 = ?

## Slide 7
CÁLCULO DE ÁREA
Para calcular a área de uma poligonal, temos que fragmentar em figuras geométricas mais conhecidas, como triângulos, retângulos, quadrados, losângulos, etc.
P 1
P 2
P ?
P 4
P 5
P 6
P = ?
D3 = ?
D4 = ?
AE 1-2 = ?
AZ 2-3 = ?
AE 3-4 = ?
AE 6-1 = ?
Área = ?
Legenda:
P = Ponto
D = Distância
Ângulo externo = Ae
Ângulo interno = Ai

## Slide 8
CONVERSÃO DE ÂNGULOS
Ângulos verticais

## Slide 9
RESPOSTAS
Para calcular a área de uma poligonal, temos que fragmentar em figuras geométricas mais conhecidas, como triângulos, retângulos, quadrados, losângulos, etc.
P 1
P 2
P ?
P 4
P 5
P 6
P = 3
D3 = 49m
D4 = 77m
AE 1-2 = 270º
AZ 2-3 = 135º
AE 3-4 = 270º
AE 6-1 = 225º
Área = 12.935,688m²
Perímetro = 458m²
Legenda:
P = Ponto
D = Distância
Ângulo externo = Ae
Ângulo interno = Ai

## Slide 10
TOPOGRAFIA E O PLANO TOPOGRÁFICO
sistema de coordenadas
PROFESSOR MARCOS BRITTO

## Slide 11
SISTEMA DE COORDENADAS
Sistema de Coordenadas
Utilizam-se as coordenadas cartesianas para indicação dos marcos topográficos do terreno, dos limites de uma propriedade ou localização de instalações. O sistema de coordenadas cartesianas se dá pela junção de eixos ortogonais que se interceptam numa origem.

## Slide 12
SISTEMA DE COORDENADAS
Exemplo de possibilidades de levantamento com o Sistema de Coordenadas
É possível obter os pontos (vértices) de um terreno com o sistema de coordenadas, sem que se precise deslocar o instrumento.

## Slide 13
SISTEMA DE COORDENADAS
Sistema de Coordenadas
Com o sistema de coordenadas, localizam-se os pontos para traçar a poligonal do terreno. As coordenadas podem ser locais ou universais.

## Slide 14
SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Sistema de Coordenadas Geográficas
Os graus correspondem ao ângulo de inclinação referente ao centro da Terra. Ou seja, se assemelha à uma Bergamota (ou tangerina, mexerica, mandarina, laranja-mimosa, etc.) onde cada grau é relativo à um ponto de referência. O ponto de referência na “horizontal” (latitude), que forma as paralelas, é a linha do equador, enquanto o ponto de referência na “vertical”, que forma as meridianas, é o meridiano de Greenwich.

## Slide 15
SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Sistema de Coordenadas Geográficas
Equador
Latitude +
Latitude -
Meridiano de Greenwich
Longitude -
Longitude +
É medida em Graus, minutos e segundos, e definem o valores referentes à latitude e longitude de um ponto situado na superfície terrestre.
Os graus correspondem ao ângulo de inclinação referente ao centro da Terra

## Slide 16
SISTEMA DE COORDENADAS UTM
Sistema UTM (Universal Transverse Mercator) obs.: ver distorção em www.thetruesize.com
Fusos ou Arcos
É o nome dado aos valores de um ponto sobre a superfície, quando este é projetado sobre um cilindro tangente ao elipsoide de referência.

## Slide 17
SISTEMA DE COORDENADAS UTM x Geográficas
Comparativo entre sistemas

## Slide 18
SISTEMA DE COORDENADAS
Sistema de Coordenadas

## Slide 19
SISTEMA DE COORDENADAS
Sistema de Coordenadas: medições com GPS de Navegação e GPS Geodésico
GPS (Global Positioning System)

## Slide 20
SISTEMA DE COORDENADAS
Sistema de Coordenadas: medições com GPS de Navegação e GPS Geodésico
Marcos Geodésicos
Os marcos geodésicos são estruturas fixadas com materiais resistentes às intempéries que indicam uma localização de referência para a rede geodésica, servindo de apoio à cartografia e à topografia.

## Slide 21
EXERCÍCIO
Sistema de Coordenadas. Utilizar a calculadora do INPE (ou outra qualquer)
Utilizar as coordenadas no google maps para localizar as arestas da poligonal do terreno selecionado, através de sua longitude e latitude.
P1
P2
P3
P4
* O GPS deve estar regulado e configurado no datum SIRGAS2000.
Notes: Calculadora Geografica (inpe.br)

## Slide 22
EXERCÍCIO PARA FAZER EM CASA
Sistema de Coordenadas. Utilizar a calculadora do INPE (ou outra qualquer)
Utilizar as coordenadas no google maps para localizar as arestas da poligonal do terreno selecionado, através de sua longitude e latitude.
* O GPS deve estar regulado e configurado no datum SIRGAS2000.
Notes: Calculadora Geografica (inpe.br)