## Slide 1
TOPOGRAFIA E O PLANO TOPOGRÁFICO
Altimetria
PROFESSOR MARCOS BRITTO

## Slide 2
NA AULA PASSADA... (PLANIMETRIA)
Levantamento topográfico.
Notes: Altimetria: determinação do levantamento de dados referentes às alturas dos pontos do terreno e a sua representação.

## Slide 3
INTRODUÇÃO À ALTIMETRIA
A altimetria é uma técnica de medição que permite determinar a altitude ou elevação de um ponto em relação a um nível de referência. Na topografia, a altimetria é fundamental para a elaboração de mapas e plantas topográficas, pois permite representar com precisão as variações de relevo do terreno.
Notes: A altimetria é uma técnica fundamental para a topografia e para a cartografia, permitindo a representação precisa das variações de relevo do terreno. Na arquitetura e urbanismo, a altimetria é uma ferramenta indispensável para a elaboração de projetos, permitindo avaliar as condições do terreno e identificar as melhores soluções para a construção de edifícios e infraestruturas.
Por isso, é fundamental que os estudantes de arquitetura e urbanismo tenham conhecimento sobre a altimetria e suas aplicações, a fim de desenvolver projetos mais eficientes e sustentáveis, considerando as características únicas de cada terreno.

## Slide 4
ALTITUDE

## Slide 5
TIPOS DE ALTITUDE
ALTITUDE ORTOMÉTRICA
COTA
ALTITUDE GEOMÉTRICA
Altitude
Ortométrica: Referência no Geóide – Nível Médio dos Mares
Geométrica: Referência no Elipsoide
Cota: Referência arbitrada
Diferença de nível: A diferença de nível entre dois pontos pode ser obtida pela diferença entre altitudes ou cotas, desde que os dois pontos possuam o mesmo sistema de referência

## Slide 6
CURVAS DE NÍVEL
As curvas de nível são linhas imaginárias que unem pontos de igual altitude em um terreno. Elas são fundamentais para a representação gráfica do relevo em mapas topográficos e permitem visualizar a inclinação e a forma do terreno.
As curvas de nível são obtidas a partir de medidas altimétricas realizadas em campo. A partir dessas medidas, é possível traçar as curvas de nível em um mapa, indicando as áreas mais elevadas e mais baixas do terreno.

## Slide 7
CURVAS DE NÍVEL
ELEVAÇÕES
DEPRESSÕES

## Slide 8
ACIDENTES TOPOGRÁFICOS
SUPERFÍCIE TOPOGRÁFICA
MONTANHA
VALE
Para interpretar um mapa topográfico, é necessário conhecer as principais convenções cartográficas, como as curvas de nível, os símbolos convencionais e as escalas.

## Slide 9
EXERCÍCIO COM CURVAS DE NÍVEL
Representação em planta
Perfis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(a)
(b)
(c)
(d)
(f)
(e)

## Slide 10
TIPOS DE CURVAS DE NÍVEL
Curva Mestra: curva de nível mais grossa e numerada que ocorre de 5 em 5 curvas. A quinta curva é sempre uma curva mestra nas cartas topográficas

## Slide 11
TIPOS DE CURVAS DE NÍVEL
Curvas auxiliares ou Isolinhas de altitude: linhas que representam todos os pontos do terreno de mesma altitude.

## Slide 12
CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL
Representação em planta
Perfil do terreno
Linha de corte
A construção de um perfil de terreno segue as premissas da geometria descritiva. Os pontos encontrados para servirão para traçar uma linha que dará a forma atual do perfil do terreno.

## Slide 13
CURVAS DE NÍVEL
Método de interpolação e traçados de curvas de nível

## Slide 14
CURVAS DE NÍVEL
ELEVAÇÕES
DEPRESSÕES
O que se faz na prática é, a partir de dois pontos com cotas conhecidas, interpolar a posição referente a um ponto com cota igual a cota da curva de nível que será representada,

## Slide 15
EXERCÍCIO COM CURVAS DE NÍVEL

## Slide 16
EXERCÍCIO COM CURVAS DE NÍVEL
Levantamento topográfico.
Notes: Altimetria: determinação do levantamento de dados referentes às alturas dos pontos do terreno e a sua representação.

## Slide 17
ÂNGULOS VERTICAIS
Ângulos verticais
Ângulos horizontais
Deflexões
Ângulos diretos
De orientação
Ângulos verticais
De inclinação
Nadiral
Zenital

## Slide 18
CONVERSÃO DE ÂNGULOS
Ângulos verticais
Exercício
Converta os Ângulos Verticais a seguir em Ângulos Zenitais. Observe que existem ângulos com sinal negativo indicando que o ponto visado está abaixo da linha do horizonte.
59º 09’ 45”
-39º 35’ 26”
46º 48’ 33”
-62º 50’ 15”

## Slide 19
CONVERSÃO DE ÂNGULOS
Ângulos verticais
Para próxima aula:
Trazer papelão onda E (4mm) ou outro material de mesma espessura;
cola para papel (branca ou de isopor);
Estilete;
Régua para corte;
Lapiseira;
Escalímetro;